Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Тамтачетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Тамтачетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Тамтачетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Тамтачетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Тамтачетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Тамтачетского муниципального образования (М 1:50 000) (Основной чертеж). Фрагмент п.ж/д ст. Тамтачет (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Тамтачетского муниципального образования (М 1:50 000). Фрагмент п.ж/д ст. Тамтачет (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Тамтачетского муниципального образования (М 1:50 000). Фрагмент п.ж/д ст. Тамтачет (1:5 000). |

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТАМТАЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	8

2. Природные условия развития территории					9

2.1. Климат										9

2.2. Почвы										10

2.3. Гидрография									10

2.4. Растительный и животный мир						11

2.5. Инженерно-геологические условия						11

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					14

3. Лесные ресурсы										15

4.Современное состояние поселения							23

4.1. Земельный фонд								23

4.2. Население, расселение							23

4.3. Социально-экономическая ситуация					25

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					25

4.5. Потенциал территории	26

5. Возможные направления развития поселения					28

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	29

6.1. Проблемы территориального развития					29

6.2. Планировочная организация территории поселения			30

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			33

6.4. Порядок установления или изменения границ муниципального образования, предложения по изменению границ муниципального образования										39

7. Транспортная инфраструктура							41

8. Инженерная инфраструктура							45

8.1. Водоснабжение								45

8.2. Водоотведение бытовых стоков						48

8.3. Электроснабжение								49

8.4. Теплоснабжение								51

8.5. Санитарная очистка								51

8.6. Связь										53

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей                        среды												56

9.1. Техногенная нагрузка							56

9.2. Состояние геологической среды						56

9.3. Состояние атмосферного воздуха					57

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				57

9.5. Состояние почвенного покрова						57

9.6. Состояние растительного и животного мира				58

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					58

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		59

9.9. Комплексная оценка территории						63

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				64

10. Охрана объектов культурного наследия						66

11. Список использованных материалов						68

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Тамтачетского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Тамтачетского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Тамтачетского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Тамтачетского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р.К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Тамтачетского муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Тамтачетского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Тамтачетского муниципального образования Начальнику управления строительства,  архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе Тамтачетского муниципального образования Мелешенко М.В. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное поселение образовано в соответствии с законом Иркутской области « О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100-03 от 16 декабря 2004 г.

Граница муниципального образования начинается на пересечении границ полосы отвода железной дороги Решоты – Карабула и Красноярского края, далее идет по границе с Красноярским краем в юго-западном направлении до лесной дороги, проходящей севернее р. Талая, сворачивает на нее и следует по ней в западном направлении. От тракторной дороги, следуя на северо-запад, граница выходит на железную дорогу Решоты – Карабула у истока р. Тяжет, далее проходит по р.Тяжет вниз по течению до правого притока Моховой, проходит по нему до лесовозной дороги, далее идет по ней по водоразделу в восточном направлении и поворачивает на исток ручья Овинный, выходит по нему к р. Чуна (Уда), пересекает ее и по правому берегу, следуя вниз по течению, доходит до р. Зептукея. Здесь граница переходит на левый берег реки и далее идет по лесовозной дороге в направлении на северо-запад до истока р. Огне, по ней спускается к р. Чуна (Уда), далее по левому берегу реки доходит до границы с Красноярским краем. Здесь граница муниципального образования меняет направление на юг и следует до железной дороги Решоты – Карабула на исходное место описания.

Тамтачетское сельское поселение расположено на севере Тайшетского района. На севере муниципальное образование граничит с Полинчетским сельским поселением, на востоке с Брусовским и Екунчетским поселениями, на юго-востоке и юге с Новобирюсинским городским поселением Тайшетского района, на западе с Красноярским краем.

Через западную часть поселения проходит железная дорога Решеты-Карабула, на базе станций которой возникли населенные пункты муниципального образования.

В восточной части  поселения протекает р. Чуна (Уда).

Транспортное сообщение с  районным центром является стабильным лишь по железной дороге.

Транспортно-географическое положение поселения малоблагоприятно для жизнедеятельности населения.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климат

Климат территории Тамтачетского поселения – резко-континентальный с длинной холодной зимой и тёплым,  с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха примерно составляет – 3-4° С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября. Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С,  минимальная снижается до -45°С и даже ниже.

Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля. Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 150-200 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 180 см.

На рассматриваемой территории  имеет  место островное распространение малольдистой вечной мерзлоты.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-16°С, максимальная возрастает до +40°С.

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков. Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период преобладают ветры западных направлений, в теплый – северо-западных.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых – до 26-28 дней.

На территории Тамтачетского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы. В жаркую погоду существует сильная пожароопасность,

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30°С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Тамтачетского поселения наиболее распространены серые лесные, подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть Тамтачетского сельского поселения довольно густая и представлена реками бассейна Ангары, которые, в свою очередь являются притоками разных порядков р. Чуна.

Наиболее крупными реками, протекающими по рассматриваемой территории, являются реки Тяжет, Токачет, Полинчет, Лев. Хожо.

Восточная граница поселения и северо-западная проходит по р. Чуна.

Реки Тамтачетского муниципального образования, как и реки всего Тайшетского района, относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории.

На 1 км2 площади поселения приходится  0,8-1,0 км рек. Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев). Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале марта.

Преобладает снеговое питание рек. В мае на реках наблюдается половодье.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2.

Для территории поселения характерен как местный, так и транзитный сток. В структуре стока преобладает транзитный сток.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 мг/л. Мутность рек невысокая.

В долинах рек  встречаются  небольшие старичные озёра.

В пойме рек отмечается заболоченность. Заболоченность отмечается и вокруг населённых пунктов.

Обеспеченность населения Тамтачетского поселения устойчивым речным стоком довольно велика и составляет 201-300 тыс. м3/год на человека.

2.4. Растительный и животный мир

Территория Тамтачетского поселения находится в пределах таёжной зоны с характерными для этой зоны животным и растительным миром.

Более 85% территории поселения покрыто лесом.

Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива, из  хвойных – сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник. Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховой и лишайниковый покров.

В лесах много черники, голубики, брусники, других ягод, а также грибов и лекарственных растений.

В таёжных лесах поселения обитают: лось, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха, рысь, белка, бурундук, горностай, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др.

На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки. На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли.

Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки богаты рыбой. Здесь водятся: хариус, щука, налим, карась, окунь, сиг и др.

В общем растительный и животный мир Тамтачетского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением и тектоникой, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Согласно геоморфологическому районированию рассматриваемая территория находится в пределах Ангаро-Чунского плато с невысокими трапповыми сопками.

Территория поселения приурочена к плоским участкам плато,  с волнистыми междуречьями, расчленёнными глубокими долинами. с комплексом аккумулятивных террас.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4.

На 1 км2 территории поселения приходится 0,8-1.0 км речной сети Превышение водораздела над урезом  иногда достигает 100-180 м.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 200,0 до 360,0 м.

Геологическое строение

Территория рассматриваемого поселения находится в пределах Чуно-Бирюсинского поднятия в южной части Сибирской платформы, в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента сложены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены полускальными отложениями силура и девона,, неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, .переслаивающимися с нескальными песками, глинами.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 3-4 м до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

На территории поселения разрабатываются глины для местных нужд населения.

В северо-восточной части поселения распространены болотные отложения, представленные иловатыми заторфованными суглинками.

Основанием всех сооружений на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными свойствами (лёссовые породы).

На территории поселения возможно наличие мёрзлых грунтов, мощностью от 15 до 60 м.

Наличие на территории поселения слабых, просадочных, мёрзлых  грунтов значительно осложняет условия строительства.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Наиболее распространены  трещинно-пластовые пресные воды силура и девона.

Водоносный горизонт песчаников, мергелей силура-ордовика приурочен к Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений силур-ордовика изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

Водоносными являются также аллювиальные песчано-глинистые отложения.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Тамтачетского поселения приходится 22,16 м3/сут, что на 2-3 порядка выше современного потребления

Подземные воды обладают разнообразным химическим составом. Наряду с пресными и ультрапресными водами верхних водоносных горизонтов, к глубоким водоносным горизонтам приурочены рассолы с минерализацией до 200-400 г/л и более.

Минеральные воды в интервале глубин 500-1000 м могут быть вскрыты в любой точке поселения.

Для водоснабжения населения используются подземные воды коренных пород.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Тамтачетского поселения имеют место подтопление и заболачивание, оползни, эрозия, просадочность, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание в основном обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей.

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов.

Площадная эрозия и образование оврагов ввиду незначительных уклонов поверхности развиты слабо.

Просадочные деформации  связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Деформации, связанные с мёрзлыми породами, и криогенные явления. Наличие мёрзлых пород на территории поселения осложняет процесс строительства и эксплуатации инженерных сооружений.

Развитие криогенных процессов: образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин – нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные развитием таких процессов, как подтопление и заболачивание, эрозия, оползни, просадки, мерзлотные явления, территории Тамтачетского сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат по инженерной подготовке территории.

Территория поймы р. Чуна и её притоков, затапливаемые паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

## 3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесов Тамтачетского сельского поселения составляет примерно 133,7 тыс. га, занимая более 85% от её общей площади.

Земли лесного фонда на территории Тамтачетского сельского поселения относятся к Шелаевскому и Контратьевскому участковым лесничествам, котороые, в свою очередь, входят в состав Бирюсинского лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса расположенные на территории Тайшетского района отнесены к Приангарскому лесному району таёжной лесорастительной зоны.

Площадь Шелаевского участкового лесничества составляет 265005 гектар и, помимо Тамтачетского сельского поселения, располагается на территории Новобирюсинского городского поселения.

Площадь Кондратьевкого участкового лесничества составляет 481559 гектара и, помимо Тамтачетского сельского поселения, располагается на территории Полинчетского и Брусовского сельских поселений.

Общая площадь Бирюсинского лесничества, по данным лесохозяйственного регламента, в 2011 году составила 746564 га. Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного лесного реестра по состоянию на 2011 г. приведено в таблице.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА БИРЮСИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА НА 1.1.2011

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству |
| --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 746564 | 100 |
| Лесные земли – всего | 726430 | 97,3 |
| Земли, покрытые лесной растительностью – всего | 703804 | 94,2 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью, всего | 22626 | 3,0 |
| вырубки | 11261 | 1,7 |
| гари | 9763 | 1,6 |
| погибшие древостои | 4 | 0,0 |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 1598 | 0,2 |
| Нелесные земли – всего | 20134 | 2,7 |
| пашни | 7 | 0,0 |
| сенокосы | 338 | 0,05 |
| пастбища | 24 | 0,0 |
| воды | 916 | 0,1 |
| дороги и просеки | 3013 | 0,4 |
| усадьбы | 307 | 0,05 |
| болота | 15066 | 2,0 |
| прочие земли | 463 | 0,1 |

Лесные земли лесничества составляют 97,3% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли составляют 94,2% от общей площади лесничества.

Из земель, не покрытых лесной растительностью, наибольший удельный вес составляют вырубки – 1,7%. Большая часть нелесных земель представлена болотами – 2,0%. Сенокосы и пастбища используются местным населением. По причине удалённости от населённых пунктов часть сенокосов не используется. Дороги, просеки и прочие земли представлены в основном линейными объектами. Воды представлены крупными реками и множеством мелких рек, ручьёв, озёр и стариц.

По целевому назначению леса Бирюсинского лесничества делятся на защитные и эксплуатационные. Согласно лесотехническому регламенту Бирюсинского лесничества площадь лесов:

- Кондратьевского участкового лесничества составляет 481,6 тыс. га, из которых 1,8 тыс. га (или 0,4% от общей площади дачи) защитные, 25,0 тыс. га (или 5,2%) ценные и 455,3 тыс. га (или 94,4%) эксплуатационные;

- Шелаевского участкового лесничества составляет 265,0 тыс. га из которых 3,2 тыс. га (или 1,2% от общей площади дачи) защитные, 12,6 тыс. га (или 4,8%) ценные и 249,2 тыс. га (или 94,0%) эксплуатационные.

Лесопользование в настоящее время регулируется Лесным кодексом, а также Федеральным законом № 143-ФЗ от 22.07.2008 г. (дополнения к статье 105 часть 2.1).

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование лесов многообразно и включает в себя следующие виды:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса.

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и в особо защитных участках лесов не допускается проведение не только рубок спелых и перестойных лесных насаждений, но даже рубок ухода.

Согласно федеральному закону номер 143, в зеленых зонах выборочные рубки лесных насаждений допускаются в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, в настоящее время этот порядок не установлен.

Важнейшим видом экономического использования лесов является заготовка древесины.

Заготовка древесины

Согласно Лесному кодексу (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного Кодекса.

Основной удельный вес при заготовке древесины приходится на сплошные рубки (98,1%). Выборочные рубки в Бирюсинском лесничестве составляют 1,9% от общего возможного объёма рубки. Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 79%, по мягколиственным – 61%.

Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений в лесничестве составляет 91,1 %, а рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 5,1%. Рубка погибших и поврежденных насаждений (при проведении санитарно - оздоровительных мероприятий) составляет 3,6 %. Рубка лесных насаждений, связанная с созданием объектов лесной инфраструктуры составляет 0,2% от общего объёма древесины, вырубаемой при всех видах рубок.

На территории Кондратьевского участкового лесничества площадь эксплуатационных лесов составляет 455,3 тыс. га (что составляет 94,4% от общей площади участкового лесничества), на территории Шелаевского участкового лесничества площадь эксплуатационных лесов составляет 249,2 тыс. га (что составляет 94,0% от общей площади участка). Породный состав леса: 71% составляют хвойные, 29% мягколиственные породы (данные в целом по лесничеству).

Расчет лесосеки производится по наличному породному составу эксплуатационных лесов: по хвойным породам она составляет не более 1/82 (по лиственничной хозсекции) и не более 1/52 (по сосновой хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем лесосека составляет 1/25.

Исходя из существующих пропорций, расчетная лесосека:

- Кондратьевского участкового лесничества ориентировочно оценивается в 4756,6 га по хвойным породам и 5463,3 га по листвиничным породам

- Шелаевского участкового лесничества ориентировочно оценивается в 2768,7 га по хвойным породам и 3180,1 га по лиственичным породам.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок. При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Заготовка живицы

На территории Кадарейской дачи заготовка живицы разрешена на участках 1-88, 93-96, 98, 100-101, 103-111, 113-158 общей площадью в 3475 гектар.

На территории Кондратьевской дачи заготовка живицы производится на участках 1-126, 128-134, 136-143, 145-213 общей площадью в 8043 гектара.

На территории Полинчетской дачи заготовка живицы производится на участках 1-222 общей площадью в 11959 гектар.

На территории Шелаевской дачи заготовка живицы разрешена на участках 1-165 общей площадью в 2691 гектар.

На территории Петропавловской дачи заготовка живицы производится на участках 223-284, 286-291, 293-296, 299-393 общей площадью в 16159 гектара.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы (часть 2 ст. 32 ЛК РФ).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводится в соответствии с требованиями «Правил заготовки недревесных лесных ресурсов», который регламентируются Лесным Кодексом (утверждены приказом МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84). На территории Иркутской области дополнительно действует закон Иркутской области № 118-оз от 10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

На территории Кондратьевского и Шелаевского участковых лесничеств заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов разрешены повсеместно.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535).

На территории Кондратьевского и Шелаевского участковых лесничеств заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений разрешены повсеместно.

Ведение сельского хозяйства

Ведение сельского хозяйства на территории Бирюсинского лесничества запрещается законодательством только на территории зелёных зон (ст. 105 Лесного Кодекса РФ). Большая часть сенокосов используется постоянно и находится в хорошем состоянии. Для пастьбы скота используются сельскохозяйственные площади вокруг населённых пунктов, находящиеся в распоряжении поселковых администраций. На лесных землях пастьба скота практически не ведётся.

Площадь собственно сельскохозяйственных угодий Бирюсинского лесничества мала - 0,05% территории. Климатические условия также в целом неблагоприятны для растениеводства, и уровень урожайности всех культур в районе ниже средне областного.

Земельно-ресурсный потенциал позволяет развивать сельское хозяйство пригородного типа при обязательной интенсификации повышения плодородия почв.

Имеющиеся на территории лесничества пахотные угодья используются под временные лесные питомники.

На территории Кондратьевского и Шелаевского участковых лесничеств ведение сельского хозяйства разрешено повсеместно.

Осуществление рекреационной деятельности

Рекреационная деятельность в лесах регламентируется «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденных приказом МПР России от 24.04.2007 г. № 108.

На Кондратьевского и Шелаевского участковых лесничеств осуществление рекреационной деятельности разрешено повсеместно.

Также в качестве повсеместно разрешенных видов лесопользования выделяется:

- выращивание посадочного материала лесных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

- осуществление рекреационной деятельности.

Выполнение работ по переработке древесины и иных лесных ресурсов уточняется при возникновении потребности.

## Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», утвержденными приказом МПР России от 08.06.2007 № 149.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления, разработанным Лесным планом Иркутской области.

## Охотничьи промысловые ресурсы

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области № 145-оз от 29 декабря 2007 года «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области». Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

В таблице 2 приведены максимальные нормы добычи охотничьих животных на территории Бирюсинского лесничества.

Таблица 2

МАКСИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ПО ВИДАМ

| Виды | Максимально допустимая норма добычи охотничьих животных в Российской Федерации, в % от количества особей | Максимальная норма добычи охотничьих животных в Бирюсинском лесничестве, в % от количества особей |
| --- | --- | --- |
| Белка | 70 | 65 |
| Заяц беляк | 50 | 40 |
| Заяц русак | 40 | 40 |
| Соболь | 40 | 25 |
| Норка | 20 | 45 |
| Колонок | 60 | 45 |
| Горностай | 45 | 45 |
| Лисица | 40 | 20 |
| Волк | 100 | 100 |
| Медведь | 30 | 10 |
| Лось | 18 | 10 |
| Косуля | 20 | 10 |
| Кабарга | 20 | 20 |
| Глухарь | 40 | 25 |
| Рябчик | 40 | 30 |
| Тетерев | 40 | 30 |
| Серая куропатка | 50 | 30 |

Как правило, фактическая добыча охотничьих животных не превышает утвержденных Охотдепартаментом Минсельхозпрода России лимитов даже с учетом выявленных случаев гибели животных от браконьеров.

На территории Кондратьевского и Шелаевского участковых лесничеств ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты разрешено повсеместно.

## Защита леса

Главным природно-климатическим фактором на территории Бирюсинского лесничества, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51 – 53, 57 и 60).

Агентство лесного хозяйства Иркутской области организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану - в том числе тушение лесных пожаров.

Территориальное управление Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Бирюсинскому лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимается противопожарной пропагандой.

Охрана лесов от пожаров осуществляется работниками ОГАУ «Ташетский лесхоз», Тайшетским авиаотделением ОГУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», а также лесопользователями, оформившими договора аренды на участки лесного фонда для целей лесопользования.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляется:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработку планов тушения лесных пожаров.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

## Защита лесов от вредных организмов. Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Р.Ф. от 29 июня 2007 года № 414.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417) и Правилами ухода за лесами (Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185).

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Иркутской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров.

## Особо охраняемые природные территории

На территории Тамтачетского муниципального образования юридически оформленных памятников природы нет.

## Озеленение

Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25% должны быть не мене 55 га на 1000 человек, в т.ч. лесопарковая ее часть – 10 га 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

4.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Земельный фонд

Общая площадь Тамтачетского  муниципального образования составляет – 152,7 тыс. га. Подавляющая часть территории поселения представлена землями ГЛФ.

152,5 тыс. га приходится на выруба, полосу отвода под  железную  дорогу, лесозащитную полосу вдоль железной дороги, лесовозные дороги , разрозненную  рубку  и  лесные  массивы, линии электропередачи.

Площадь кладбищ – 0,12 га.

Таблица 1

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Общая площадь муниципального образования – всего | 152722,05 |
| --- | --- |
| Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования |  |
| Из них: |  |
| Жилой застройки | 133,4 |
| Общественно-деловой застройки | 7,4 |
| Производственные | 94,2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 10,0 |
| Земли муниципального образования за чертой поселений, входящих в состав муниципального образования | 152480,05 |

4.2. Население, расселение

В муниципальном образовании проживало на 01.01.2012 года (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.) 1982 человека (2010 г. – 2078, 2011 г. - 1219).

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 2

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Демографическая ситуация в Тамтачетском муниципальном образовании  повторяет проблемы и обстановку большинства поселений  района:

- уменьшение количества населения в трудоспособном  возрасте;

- естественная убыль населения. В общей структуре причин смерти населения муниципального образования преобладают болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические  заболевания;

- миграционный отток населения.

Наибольшее количество населения Тамтачетского муниципального образования выбыло в 2006 году – период закрытия колонии в п.Горевой. На сегодняшний день там остались те люди, у которых жилья кроме как в п. Горевой нет и уехать им некуда.

В 2011 году по данным территориальных органов Федеральной службы государственной статистики Иркутской области сальдо механического движения составило -82 человека, что составляет 6% от общей численности населения муниципального образования.

Наличие на территории поселения режимного учреждения отражается на повышенной доле мужского населения

Населенные пункты в составе Тамтачетского муниципального образования: поселок ж/д станции Тамтачет, поселок ж/д станции Горевая.

Таблица 2

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ ТАМТАЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь, га | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.ж/д ст Тамтачет | 984 | 178 | 903 | 229 | 0 | 229 | нет |  |
| пос.ж/д ст Горевая | 388 | 128 | 885 | 214 | 0 | 214 | нет |  |

4.3. Социально-экономическая ситуация

Производственной основой поселения являются лесозаготовительные предприятия, на которых трудоустроена основная часть трудоспособного населения – ФКУ ИК-14, ООО «СЕВЕР-ЛЕС», ООО «Лесоруб», ООО «Огне», где трудоустроены  жители п. Тамтачет  и п. Горевой.

Существование и развитие поселка Тамтачет полностью зависит от лесозаготовительного предприятия ИК-14.

Спрос на хлебобулочные изделия удовлетворяется полностью за счет  екарни, принадлежащей на правах собственности ООО «Комок».

Для обеспечения водой население и теплом  муниципальные учреждения, на территории Тамтачетского муниципального образования создано предприятие МУП «ЖКХ».

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Жилой фонда, находящийся в муниципальной собственности Тамтачетского муниципального образования, составляет 27579,5 м2, фонд не благоустроен, процент износа составляет свыше 70%. Многие квартиры подлежат либо капитальному ремонту, либо списанию, но из-за отсутствия денежных средств текущие и капитальные ремонты не могут  быть  выполнены.

По данным экономического отдела администрации Тайшетского района в ветхом фонде проживает 575 человек, что составляет 42% от общей численности населения муниципального образования.

Строительство жилых домов не ведется на территории поселения уже много лет.

На территории Тамтачетского муниципального образования находятся следующие учреждения социальной сферы:

- МОУ Тамтачетская средняя общеобразовательная школа, в которой обучаются 186 школьников;

- детский сад в п.Тамтачет;

- два сельских клуба;

- 3 объекта по оказанию услуг связи, из которых 2 – отделения почты.

Обеспечением населения Тамтачетского муниципального образования  товарами первой необходимости занимаются 11 торговых  точек, принадлежащих частным предпринимателям (площадь торговых залов 499 кв.м.) и 1 рынок на 6 торговых мест.

С 1 сентября 2010 года ликвидирован детский сад в п. Горевой. Детский сад п.Тамтачет находится в ведении Управления образования Тайшетского района. Посещаемость детского сада п.Тамтачет составляет 45 детей, в основном это дети сотрудников ИК-14. С 1 сентября 2010 года прекратило  своё существование Горевская средняя школа. Решение по закрытию Горевской школы  было принято на уровне администрацией Тайшетского района. При численности учащихся школы п.Горевой около 35 человек, необходимо и целесообразно было бы  оставить начальную  школу.

С первого дня учебного процесса возникли проблемы по подвозу детей п.Горевой до школы в п.Тамтачет, это заправка автобуса бензином и проблема подбора водителя. При наступлении весенне-осеннего  периода возникнет  вопрос  состояния дороги на участке Горевой-Новобирюсинск.

На территории Тамтачетского муниципального образования есть здания двух фельдшерских пунктов, но проблема по их работе стоит не  только в п.Горевой, так как там вообще нет медицинского персонала для  оказания  первой помощи, но и в п. Тамтачет кадровый вопрос остается не решенным. Медицинскую помощь  оказывают медицинские  работники, которые  числятся  в  штатах  колонии  ИК-14.

В 2010 году администрация ИК-14 ввела в действие пункт питания – столовую на территории п.Тамтачет, которая оказывает услуги всему  населению.

Материально-техническая база практически всех социальных объектов сильно устарела.

4.5. Потенциал территории

Оценка потенциала территории муниципального образования направлена на выявление как благоприятных факторов   способствующих социально-экономическому развитию муниципального образования, так и на выявление  факторов сдерживающих возможность реализации данного потенциала.

Таблица 3

|  | Факторы, способствующие реализации потенциала | Факторы, сдерживающие реализацию потенциала |
| --- | --- | --- |
| Потенциал положения | наличие автомобильной и железной дороги, связывающей с районным центром | отдаленность от районного центра, дискомфортная среда проживания, вызванная неблагоприятными климатическими условиями, отсутствие круглогодичного транспортного сообщения с районным центром по автомобильной дороге |
| Природно-ресурсный потенциал | наличие ценных лесосырьевых ресурсов, наличие сельскохозяйственных земель | низкая эффективность использования сырьевой базы |
| Демографический потенциал | наличие незанятого трудоспособного населения, низкий коэффициент демографической нагрузки | убыль населения, как естественная, так и механическая, уменьшение экономически активного населения |
| Производственный потенциал | наличие природных и трудовых ресурсов для развития производств | Отсутствие предприятий глубокой переработки древесины. Низкая инвестиционная привлекательность |

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Малоблагоприятное транспортно-географическое положение, наличие на территории поселения специфических производственных объектов определяют возможные перспективы его дальнейшего существования и развития.

Вероятно снижение объема лесозаготовок лесозаготовительным предприятием ФБУ ИК-14 из-за больших площадей выработок на территории поселения.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом  Бирюсинского  лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

Отдаленность от районного центра, неудовлетворительное состояние дорог определяют непривлекательность поселения для инвесторов.

С частным предпринимателем решается вопрос  открытия  бензоколонки в п. Тамтачет. Решение данного вопроса даст  возможность исключить проблему по заправке  частного, школьного, транспорта МУП ЖКХ.

С учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально – экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности  социально-экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения может быть оценена ориентировочно. На основании сугубо ориентировочной оценки численность населения поселения на расчетный срок составит 1,8 тыс. чел. (оптимистичный вариант), на первую очередь – 1,9 тыс. человек.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Тамтачетского муниципального образования является создание благоприятных градостроительных условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Тамтачетского сельского поселения на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественно-делового центра обслуживания населения;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории, с определением территориальной емкости каждой из функциональных зон.

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения Тамтачетского муниципального образования в сочетании с  использованием выведенных из оборота земель сельскохозяйственного назначения.

# 6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем Тамтачетского муниципального образования общая для большинства муниципальных образований Тайшетского муниципального район, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета, вследствие чего:

- невозможно распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в целях размещения тех или иных необходимых объектов на его территории;

- отсутствуют свободные территории, необходимые для расширения и развития населенных пунктов.

Проблема дисперсности застройки населенных пунктов

В границах пос.ж\д. ст. Тамтачет  и пос. ж/д ст. Горевая значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности,  не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

# 6.2. Планировочная организация территории поселения

Для данного поселения характерна линейная планировочная структура.

Такой вид планировочной структуры имеет положительные стороны, т.к. оба населенных пункта привязаны к одной железной дороге, а не разбросаны по территории поселения.

Большая часть территории поселения занята лесами и в настоящее время не осваивается.

Планировочная структура поселения  является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра Тамтачетского поселения и планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Опорный каркас поселения представляют 2 населенных пункта, железная дорога «Карабула – Решоты» являющаяся основной транспортной осью поселения и  автомобильная дорога местного значения «Полинчет – Тамтачет».

Главным центром поселения является  пос. ж/д ст. Тамтачет,  входящий в систему планировочных центров Тайшетского района и являющийся  второстепенным планировочным подцентром планировочной структуры Тайшетского района.

В поселке расположен набор основных  объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания, находятся все производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным подцентром поселения является пос. ж/д ст. Горевая, второй по численности населения и по значимости населенный пунктом поселения. Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерная инфраструктура, в связи с чем, необходимо их дальнейшее развитие.

В целях более рационального развития территории поселения, Генеральным планом предлагается расширение территории Тамтачетского муниципального образования за счет присоединения к ней территории Брусовского муниципального образования.

В связи с этим проектным предложением, планировочная структура муниципального образования «Тамтачетское сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой.

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом предлагаются 2 населенных пункта,  железная и автомобильная дороги.

Основную транспортно-планировочную ось Генеральным планом предлагается развивать вдоль железной дороги «Карабула – Решоты».

Второстепенную транспортно-планировочную ось Генеральным планом предлагается развивать вдоль автомобильной дороги местного значения «Полинчет – Тамтачет - Новобирюсинск».

Вдоль этих направлений возможно наиболее интенсивное градостроительное и социально-экономическое освоение территории поселения.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Тамтачетского сельского поселения, Генеральным планом  предлагается пос. ж/д ст. Тамтачет.

Второстепенным планировочным центром, организующим южную часть территории поселения, Генеральным планом предлагается пос. ж/д ст. Горевая, расположенная к югу от пос. Тамтачет, на автодороге «Полинчет-Тамтачет-Новобирюсинск».

Таким образом, в поселении формируется пространственная сеть проектного планировочного каркаса.

Планировочные центр и подцентр поселения являются местами концентрации людских и материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории поселения в системе внешних связей.

Новое строительство размещается  в пределах проектируемой границы пос ж\д ст Тамтачет.

Планировочная структура пос. ж\д ст. Тамтачет

Планировочная структура поселка формируется для обеспечения компактного размещения и взаимосвязи функциональных зон, в увязке с  общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время компактная планировочная структура пос. Тамтачет в целом сформирована.

Основу планировочной структуры поселка составляют одно селитебное образование и территория специального назначения (колония). Оба образований имеют подъезды со стороны автодороги, а также связаны между собой внутрипоселковыми дорогами.

Главный планировочный центр поселка – его общественно-деловой центр – расположен в центре поселка, в его состав входят такие объекты, как: здание администрации, отделение связи, дом культуры, школа, детский сад, амбулатория, магазины и другие важные объекты общественно-делового назначения.

Главную планировочную ось поселка составляет основная продольная улица – улица Гайнулина, делящая селитебную территорию на два жилых образования.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры пос.  ж\д. ст. Тамтачет с незначительными реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация поселка Тамтачет в проектируемых границах как единое планировочное образование.

Это планировочное образование формируют селитебная территория и территория специального назначения (режимная территория)

В пределах селитебной территории выделяются зоны различного функционального назначения: жилой застройки, общественно-делового центра, промышленные,  коммунально-складские, внешнего транспорта.

Генеральным планом предлагается развитие селитебной территории (жилой зоны) поселка на юг, за пределы существующей границы поселка.

Развитие планировочного центра поселка Тамтачет

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой зоны в центре поселка, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте  планировки пос. ж\д.ст.Тамтачет» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр поселка.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура»).

Предложенная Генеральным планом Тамтачетского сельского поселения архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия:

- совершенствование планировочной структуры;

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки поселка;

- формирования общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны р. Тамтачет.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное расширение пос. Тамтачет за счет территории новой жилой застройки к югу от поселка

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить  инженерно-транспортной инфраструктурой.

Планировочная структура пос. ж/д ст Горевая

Данный населенный пункт имеют простую планировочную структуру с выделенным центром и прочей периферийной территорией под жилую застройку.

Генеральным планом не предусмотрено каких-либо значимых мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры этого населенного пункта. Возможно частичное размещение новой жилой застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками. Предусматривается сохранение и развитие структуры учреждений социально-бытового назначения.

6.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование – это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории,  обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную). Жилые зоны выявлены во всех 2-х населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования частичной усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками в  пос. Тамтачет и пос. Горевая.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в пос. Тамтачет за существующей границей населенного пункта, на неиспользуемых и незастроенных территориях поселения.

Генеральным планом не предусмотрено размещение новой усадебной застройки (индивидуальной и малоэтажной многоквартирной) в в пос.ж\д ст. Горевая.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, культового назначения, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в пос. ж/д ст. Тамтачет и частично в пос. ж/д.ст.Горевая.

Предлагается развитие общественно-деловой зоны в пос. ж/д ст. Тамтачет за счет размещения объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного  и частично периодического пользования.

Предлагается развитие общественно-деловой зоны в пос. ж/д ст. Горевая  за счет размещения объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного  пользования.

Развитие зон общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей поселка и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Производственно-коммунальная территория расположена в пределах границы пос. Тамтачет, на севере территории. Кроме того, территории коммунально-складского назначения выявлены в пос.ж/д. ст Горевая.

Основу производственной деятельности Тамтачетского муниципального образования составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Генеральным планом предлагается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития  данной отрасли.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов, а так же мероприятия по улучшению качества жилой среды посредством снижения негативного влияния производственных объектов на жилую застройку.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Основу сельскохозяйственной зоны Тамтачетского муниципального образования составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Зона сельскохозяйственного использования выявлена во всех населенных пунктах.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается расширение и развитие территорий предназначенных для размещения садовых участков внутри населенного пункта  пос. Горевая.

В перспективе в данных деревнях не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития территорий подсобных хозяйств, СНТ и дачных поселков.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны Тамтачетского муниципального образования входят озелененные территории общего пользования, леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие территориям леса и рек.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов,  скотомогильников, территории режимных объектов

Зона специального назначения выявлена около  пос. Тамтачет и п. Горевой в виде территории кладбищ и свалки ТБО.

Кроме того, территория специального назначения в виде режимной территории (колония) находится  на севере пос. Тамтачет.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и полигон твердых бытовых отходов

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов, вдоль водных объектов; защитные полосы лесов, вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Функциональное зонирование территории поселка Тамтачет

В границе пос. Тамтачет устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях пос. Тамтачет путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в пос.Тамтачет в структуре жилого фонда как индивидуальная жилая застройка

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено в южной ной части поселка, на пустующих незастроенных территориях.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры  в общественно-деловой зоне;

- на расчетный срок (2032 г.) - территория для развития жилищного строительства  на юге поселка.

Ориентировочная площадь территории – 12,8 га, из расчета коэффициента семейности = 2,5, здесь смогут проживать 160 человек.

2.Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре поселка Тамтачет, на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

Развитие зон общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей поселка и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра поселка предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зоны производственного использования

Основу производственной деятельности пос. Тамтачет составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Генеральным планом предлагается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития  данной отрасли.

Генеральным планом не предусмотрено территориального расширения производственной зоны поселка.

Качественное их развитие предполагается осуществлять при помощи следующих мероприятий:

- размещение на свободных площадках существующих промышленных зон новых производственных объектов;

- снижение вредного воздействия производств на существующую окружающую жилую застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку;

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

- запрет на строительство новых жилых домов на месте ветхих, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий.

Существующие производственные объекты, функционирующие в промышленной зоне пос. Тамтачет, предлагается сохранить на этих же площадках.

4. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны пос. Тамтачет входят озелененные территории общего пользования, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий поселка формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- территория, прилегающая к лесу и р. Тамтачет.

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены в пос. Тамтачет (см. разделы «Инженерная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура»).

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры) на территории поселка.

6. Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны пос. Тамтачет составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

7.Зоны с особыми условиями

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс СЗО.

Функциональное зонирование  пос. ж/д ст. Горевая

Функциональное зонирование территорий этого населенного пункта подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения пос. ж/д ст. Горевая во в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах этого населенного пункта устанавливается выше разработанное проектное  функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

## 6.4. Порядок установления или изменения границ муниципального образования, предложения по изменению границ муниципального образования

Установлением или изменением границ муниципального образования является:

1) Утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего его границы, расположенного в границах Тайшетского района;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования Тайшетского района, отображающей границы муниципальных образований (поселений).

Проектом предлагаются новые границы Тамтачетского муниципального образования, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию.

Изменение границ Тамтачетского муниципального образования, предлагается посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТАМТАЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование муниципального образования | Существующее положение (га) | Изменение на проект (га) | Итого (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тамтачетское | 152700 | 117100 | 269800 |

Проектом генерального плана внесено предложение по изменению границ Тамтачетского муниципального образования. В связи с неперспективностью развития Брусовского муниципального образования, Проектом предусмотрено присоединение его территории к Тамтачетскому муниципальному образованию.

Изменение границ поселения позволит Тамтачетскому муниципальному образованию стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территориях в течение периода расчетного срока генерального плана.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Муниципальное образование «Тамтачетское» сельское поселение расположено на северо-западе Тайшетского района Иркутской области. В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

Таблица 1

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, единиц | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тамтачеткое муниципальное образование |
| пос.ж/д ст. Тамтачет | 984 | 178 | н. св | 903 | 229 | 0 | 229 | нет/да |
| пос.ж/д ст. Горевая | 388 | 128 | н. св | 885 | 214 | 0 | 214 | нет/да |

Транспортно-географическое положение поселения неудовлетворительно – поселение существенно удалено от крупнейшего транспортного узла района – г. Тайшета и не имеет альтернативных транспортных связей с другими крупными транспортными узлами.

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным транспортом.

Протяженность дорог местного значения на территории Тамтачетского  муниципального образования составляет – 40 км. Транспортное сообщение с  районным центром является стабильным, лишь по железной дороге. Автомобильные дороги требуют капитальных вложений для проведения ремонта, так как в весенне-осенний период дорога  Тамтачет – Новобирюсинск  находится  в  состоянии не пригодным для проезда.

Ежегодно администрацией Тамтачетского муниципального образования  заключается договор с колонией ИК-14 по расчистке дорог от снежных заносов. По данному вопросу посильная помощь оказывается предприятием ООО «Контур», согласно договора о социально-экономическом  сотрудничестве.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования, необходимого для развития лесопромышленного комплекса на перспективу;

- сезонная проходимость части автодорог;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов).

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

Основа транспортной системы сельского поселения – автодорога «Новобирюсинск – Тамтачет». На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена дорогами муниципального значения. Автодороги федерального и регионального значения на территории поселения отсутствуют.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения не представлена.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии. Жители поселения могут воспользоваться лишь автомобильным (включая автобусный) транспорт для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности  при этом дорожная сеть представлена дорогами низшей технической категории (5), находящимися в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находиться в транспортной изоляции.

Общая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения составляет 40 км.

В том числе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования – 40 км;

- из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 0 км;

- протяженность грунтовых дорог составляет – 40 км.

На территории поселения имеется 2 деревянных моста.

Проектные предложения

На 1-ую очередь:

Капитальная реконструкция автодорог и устройство капитального покрытия:

- Тамтачет-Новобирюсинск,

- Тамтачет-Кондратьево.

Реконструкция автодорог:

- не требуется.

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

- не требуется.

Строительство подъездов к населенным пунктам:

- не требуется.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского поселения в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта, проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п.Тамтачет).

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки;

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов на всех автодорогах, на которых проходит автобусный транспорт общего пользования и, в первую очередь, – в центре поселения п. Тамтачет.

Проектом также предусматривается:

- в связи с частичным переходом на газомоторное топливо создание АГЗС в п. Тамтачет.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 чел.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. Тамтачет а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В области трубопроводного транспорта возможна газификация населенных пунктов (с числом жителей не менее 150 чел. к расчетному сроку) при условии реализации проекта строительства магистрального газопровода, проходящего через территорию Тайшетского района.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Тамтачетское муниципальное образование

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Тамтачетского муниципального образования служат подземные воды. Централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах МО нет. В качестве водозаборных сооружений питьевого водоснабжения используются артезианские скважины, совмещенные с водонапорной башней. Также для хозяйственных целей населением используются децентрализованные источники водоснабжения (личные колодцы и скважины).

п. ж/ст. Тамтачет

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется от одной артезианской скважины, совмещенной с водонапорной башней (ул. Станционная, 1а). Скважина оборудована электронасосом ЭЦВ б-10-140 производительностью 10 м3/час. Износ водонапорной башни – 100%. Качество питьевой воды удовлетворяет требованиям СанПиН.

Доставка воды населению осуществляется МУП «ЖКХ» путем подвоза воды специальными автомашинами. СОШ МО Тамтачетское и детский сад оборудованы внутренним водопроводом (холодное водоснабжение).

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды поселка составляет – 23,0 м3/сут.

Локальную систему водоснабжения: водозабор, расположенный по ул. Гайнулина (скважина, совмещенная с водонапорной башней) и водопровод имеет предприятие ФКУ ИК-14.

п. ж/ст. Горевая

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется от двух артезианских скважин, совмещенных с водонапорной башней (ул. Мира, 7 и ул. Новая, 6а). Скважины оборудованы электронасосами ЭЦВ б-10-140 производительностью 10 м3/час. Износ водонапорной башни по ул. Мира – 75%, водонапорной башни по ул. Новая – 100%. Доставка воды населению осуществляется МУП «ЖКХ» путем подвоза воды специальными автомашинами.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет – 3,5 м3/сут.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- высокий процент износа водозаборных сооружений и водовозной техники;

- отсутствие водоподготовки на водозаборах.

Проектные предложения

Тамтачетское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Тамтачетского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Тамтачетского муниципального образования, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ТАМТАЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. (с учетом ФКУ ИК-14) | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. ж/д ст. Тамтачет | 150 | 1500 | 225 |
| пос. ж/д ст. Горевая | 150 | 300 | 45 |
| Всего по Тамтачетскому муниципальному образованию | - | 1800 | 270 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Тамтачетского муниципального образования

Учитывая проектную численность населения м сложные климатические условия территории муниципального образования, настоящим проектом предлагается строительство в населенных пунктах муниципального образования летнего водопровода.

п. ж/ст. Тамтачет, п. ж/ст. Горевая

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения населенных пунктов запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция существующих водозаборных сооружений:

- замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах;

- установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах;

- ремонт и утепление павильонов скважин;

- оборудование водозаборных сооружений установками по водоподготовке и обеззараживанию воды;

- ремонт (замена) водонапорных башен.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

2. Строительство второй артезианской скважины в п. ж/ст. Тамтачет.

В целях бесперебойного водоснабжения необходимо строительство в населенном пункте минимум двух водозаборных скважин.

3. Строительство летнего водопровода, оборудованного водоразборными колонками  в п. ж/ст. Тамтачет и в п. ж/ст. Горевая.

4. Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Ремонт водовозной техники.

Настоящим проектом рекомендуется рассмотреть вопрос по строительству в каждом населенном пункте муниципального образования единого водопроводного узла, включающего артезианские скважины, насосную станцию и резервуары запаса воды, для обеспечения централизованного водоснабжения населенного пункта.

Выбор площадки под новые водозаборные сооружения питьевого назначения производится только после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды и оформления лицензии на пользование подземными недрами.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Тамтачетское муниципальное образование

Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения бытовых стоков, на территории муниципального образования нет.

п. ж/ст. Тамтачет, п. ж/ст. Горевая

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от застройки собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

Проблемы системы бытовой канализации:

- неорганизованный вывоз ЖБО от населения;

- отсутствие внутренней канализации на объектах соцкультбыта (школа, детский сад).

Проектные предложения

Тамтачетское муниципальное образование

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от Тамтачетского муниципального образования условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в его состав.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице 2.

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ТАМТАЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. (с учетом ФКУ ИК-14) | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. ж/д ст. Тамтачет | 120 | 1500 | 180 |
| пос. ж/д ст. Горевая | 120 | 300 | 36 |
| Всего по Тамтачетскому муниципальному образованию | - | 1800 | 216 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Учитывая сложные климатические условия, на расчетный срок в населенных пунктах строительство централизованной системы бытовой канализации не предусматривается.

п. ж/ст. Тамтачет, п. ж/ст. Горевая

Для водоотведения сточных вод рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба. В первую очередь предлагается построить общий выгреб для зданий школы и детского сада в пос. ж/ст. Тамтачет, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Площадку для утилизации ЖБО рекомендуется оборудовать на проектируемом полигоне ТБО.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Тамтачетского муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

По территории Тамтачетского муниципального образования проложены ЛЭП напряжением  ЛЭП 110 кВ.

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от ПС 110/10 «Тамтачет».

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории Тамтачетского муниципального образования поселения генеральным планом предлагается осуществить на перспективу  следующие мероприятия:

- Строительство ТП для нового участка застройки в юго-восточной части п. ж/д ст. Тамтачет;

- Строительство ТП для нового участка застройки в южной части п. ж/д ст. Тамтачет;

- Реконструкция электрических сетей и замена опор ЛЭП в п. ж/д ст. Тамтачет;

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6/10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4.Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Тамтачетского муниципального образования осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

На территории п. ж/д ст. Тамтачет расположена угольная котельная:

- Котельная, отапливающая социально-значимые объекты, оборудована 4 котлами.

Износ оборудования котельных составляет 15%.

Проектные предложения

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Тамтачетского муниципального образования является реконструкция и модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Тамтачетское муниципальное образование

Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора используется несанкционированная свалка общей площадью 4,0 га, расположенная в северо-восточном направлении от п. ж/ст. Тамтачет по лесовозной дороге.

Вместимость свалки – 200 тыс. м3. На сегодняшний день свалка заполнена и не удовлетворяет санитарным требованиям, требуется ее рекультивация.

Утилизация отходов на свалке производится путем сжигания до наступления пожароопасного периода. В весеннее-летний период вывоз ТБО от жилых дворов населенного пункта ведется организованно с использованием техники.

п. ж/ст. Тамтачет, п. ж/ст. Горевая

Для складирования и утилизации отходов используется несанкционированная свалка ТБО Тамтачетского муниципального образования. Расстояние до жилой застройки п. ж/ст. Тамтачет – 1,0 км. Частично ТБО не вывозятся, а утилизируются на месте.

Проблемы санитарной очистки:

- неудовлетворительное состояние свалки ТБО муниципального образования;

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Проектные предложения

Тамтачетское муниципальное образование

Объем ТБО от Тамтачетского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ТАМТАЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Население, чел. (с учетом ФКУ ИК-14) | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. ж/д ст. Тамтачет | 1500 | 600 | 360 |
| пос. ж/д ст. Горевая | 300 | 120 | 72 |
| Всего по Тамтачетскому муниципальному образованию | 1800 | 720 | 432 |

Ввиду того, что существующая мусорная свалка Тамтачетского муниципального образования не удовлетворяет санитарным требованиям, в настоящее время решается вопрос о создании нового межпоселкового полигона ТБО. На новый полигон ТБО будут приниматься отходы от населенных пунктов муниципального образования и от предприятия ФКУ ИК-14.

Участок под размещение полигона ТБО площадью 3,0 га предлагается выделить на территории Бирюсинского лесничества (Кондратьевское участковое лесничество, «Кадарейская дача», квартал № 145). Отвод имеется.

До окончания обустройства нового места утилизации ТБО будет использоваться существующая свалка, на территории которой необходимо проводить мероприятия технического характера по продлению срока ее действия.

Все несанкционированные свалки на территории Тамтачетского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

п. ж/ст. Тамтачет, п. ж/ст. Горевая

Утилизация отходов от населенных пунктов муниципального образования будет вестись на новом полигоне ТБО.

Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории муниципального образования.

Предлагается осуществить полный охват населенных пунктов контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

8.6. Связь

Существующее положение

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории области. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения поселения в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности территории, способствует притоку новых инвестиций в другие отрасли. В  пределах  территории  п. Тамтачет местная связь  обеспечивается узлом связи  учреждения   ИК-14.

На современном этапе в пределах поселения действует следующие основные виды связи:

- почтовая;

- телефонная (стационарная и мобильная);

- радиосвязь.

Почтовая связь на территории поселения представлена отделением почтовой связи в н. п. Тамтачет.

Прочие виды связи. В 2010 года на территории Тамтачетского муниципального образования установлена междугородняя связь оператора  мобильной связи «Мегафон». Но связь оказалась устойчивой лишь на  территории п. Тамтачет, в п. Горевой постоянно  возникают  проблемы по предоставлению  качественной  связи.

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала);

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение разнообразия и объема услуг, качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем (проектное предложение):

Проведение на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 38 чел./100 чел.

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т.ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Системы спутниковой связи должны действовать в п. Тамтачет.

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Тамтачетского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

9.1 Техногенная нагрузка

Техногенная нагрузка на территории поселения относительно невелика.

Техногенную нагрузку создают два населённых пункта со своим жилищно-коммунальным хозяйством, электроподстанция, объекты размещения отходов, котельная, автозаправочная станция, автомобильные дороги с гравийно-песчаным покрытием, железная дорога, пересекающая территорию с севера на юг в западной части поселения, нефтепровод, проходящий почти параллельно железной дороге на некотором расстоянии от неё.

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными. Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления эрозионных, мерзлотных процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр.

Изменяется и геологическое строение территории. Целостность геологического массива на территории района нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, карьерной разработкой полезных ископаемых, устройством колодцев, скважин на воду, захоронением     бытовых отходов и т. д.

В геологическом  разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия. Под воздействием природных (паводки) и техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Тамтачетского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая.

9.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Тамтачетском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные  источники, загрязняющие воздух.

Загрязнителем атмосферного воздуха в поселении в какой-то мере является автомобильный и железнодорожный транспорт, котельная, автозаправочная.

Автомобильные дороги поселения имеют гравийно-песчаное покрытие, поэтому при прохождении транспорта возможно запыление территории.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории Тамтачетского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет.

Слабозагрязнённой является р. Чуна, протекающая по северо-западной и восточной границах поселения.

Индекс загрязнения воды (ИЗВ) в реке не превышает 1-2.

Загрязнителями являются железо и медь, а также отмечается недостаточное химическое потребление кислорода (ХПК).

Загрязнение речной воды носит трансграничный характер

В других реках, притоках р. Чуна, загрязнения не выявлено.

Потенциальным загрязнителем поверхностных вод является нефтепровод, проходящий в западной части территории Тамтачетского поселения. Загрязнение возможно в случае аварий на нефтепроводе.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

В водоснабжении местного населения преобладают пресные подземные воды. В обоих населённых пунктах Тамтачетского поселения имеются скважины, пробуренные для водоснабжения населения.

9.5. Состояние почвенного покрова

Почвы Тамтачетского сельского поселения в некоторой мере  подвержены эрозионным процессам, нарушаются возможными оползневыми процессами, заболачиванием.

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалкам, сельскохозяйственным объектам, складам ядохимикатов, автозаправочной станции.

Потенциальным загрязнителем почв может быть нефтепровод, в случае аварии на нём и разливе нефти.

Земли сельскохозяйственного назначения Тамтачетского сельского поселения, в общем, относятся к экологически благоприятным, а производимая на них продукция, – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

Редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают в результате перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности, вырубки лесов.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие  древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем. К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов, лесных пожаров.

Не малую роль в этом играет браконьерство.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу занесены: таёжный  гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих  в Красную книгу России включены прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в  реках является осётр.

9.7. Состояние проблемы бытовых отходами

На территории поселения нет ни одной санкционированной свалки, отвечающей существующим требованиям.

Проектируется создание на территории поселения полигона ТБО.

В поселении нет скотомогильника.

Территория захламляется отходами от переработки леса.

На территории поселения отсутствует система канализации.

Проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов связана с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

На территории поселения нет также ливневой канализации.

Системы регулярной очистки территории от мусора и твёрдых бытовых отходов не существует.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Тамтачетского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов.

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль реки Чуна выделена нерестоохранная полоса лесов.

Нерестоохранные зоны защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

Ширина этих зон вдоль р. Чуна в пределах Тамтачетского поселения достигает  1,5-2,0 км.

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования

Вдоль железной дороги выделены защитные полосы лесов шириной, 0,5 км. В отдельных случаях их ширина достигает 1,0 км.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В них запрещается проведение рубок главного пользования.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности.

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Тамтачетском районе установлены водоохранные зоны для р. Чуна, протяжённость которой свыше 50 км, и для её притоков, протяжённостью до 10 км и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории поселения водоохранные зоны, в основном, соблюдаются.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

На территории Тамтачетского сельского поселения зоны санитарной охраны централизованных источников питьевого водоснабжения не определены.

Частные источники водоснабжения не всегда содержатся в порядке, и требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения  также не всегда соблюдаются.

Таким образом, отсутствует уверенность в сохранении постоянства санитарного состояния воды, используемой населением Тамтачетского сельского поселения  для водоснабжения.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Тамтачетского сельского поселения представлена автомобильными дорогами с гравийно-песчаным покрытием и железной дорогой проходящей в западной части поселения.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II  технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где все дороги не выше пятой технической категории должна быть установлена придорожная полоса в 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Охранные зоны  магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, устанавливаются санитарные разрывы.

Рекомендуемые минимальные расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом категории и диаметра трубопроводов.

Величина санитарного разрыва выбирается в зависимости от диаметра трубопровода в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны магистральных нефтепроводов устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) вдоль трасс трубопроводов,  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

На территории Тамтачетского поселения промышленных объектов нет.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для свалок ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной  1000 м, для полигонов – 500 м.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от 100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН .1/2.1.1.1200-03.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы.

На рассматриваемой территории техногенная нагрузка невелика. Основными её видами являются жилищно-коммунальное, сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс. Некоторую техногенную нагрузку создаёт   автомобильный и железнодорожный транспорт.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Тамтачетского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая.

Территория сильно заболочена.

Состояние атмосферного воздуха в Тамтачетском Муниципальном образовании можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязняющие воздух.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет. Слабое загрязнение поверхностных вод носит трансграничный характер.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

В водоснабжении местного населения значительно преобладают пресные подземные  воды.

Земли сельскохозяйственного назначения Тамтачетского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, а производимая на них продукция  - к экологически чистой.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие  древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

На территории поселения имеются несанкционированные свалки, территории населённых пунктов несколько захламлена отходами от заготовки и переработки леса.

На территории поселения отсутствует санкционированный, отвечающий всем санитарным нормам скотомогильник.

Территория поселения периодически убирается и освобождается от накопившегося мусора, однако отсутствует система сбора отходов и мусора.

На территории населённых пунктов отсутствует канализация, что может быть причиной загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

Регламент зон особого использования на территории Тамтачетского муниципального образования соблюдается частично.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Тамтачетского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- постоянно заботится о защите и воспроизводстве лесов;

- организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения (их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические);

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- организовать систему  регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- приобрести автомобиль для проведения работ по сбору бытового  мусора  у  населения;

- организовать полигон ТБО и скотомогильник, отвечающих всем требованиям санитарных норм;

- организовать переработку древесных отходов с целью их дальнейшего использования;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- осуществить  благоустройство территории  кладбища в п. Горевой,

- содержать в порядке места захоронения;

# произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

# совершенствовать систему контроля за состоянием окружающей природной  среды в населённых пунктах поселения;

- рационально использовать природные ресурсы и повышать уровень экологической безопасности;

- постоянно проводить мероприятия по организации экологического образования;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

В границах Тамтачетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  объектов археологического наследия  и  объектов, относящихся к памятникам истории и архитектуры в настоящее время нет.

На территории муниципального образования до выполнения работ по уточнению территорий объектов культурного (археологического) наследия действуют установленные ст.31 Земельного кодекса РФ и ст.33 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ требования о согласовании государственным органом охраны объектов культурного наследия предоставления земельных участков и изменения их правового режима.

Проектом предлагаются следующие мероприятия, связанные с выявлением объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

# 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г. Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса Иркутской области на период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламент Территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Петербург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года).;

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией МО Тамтачетское;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г.);

- Данные, предоставленные территориальным отделом управления роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

- Материалы программы комплексного социально-экономического развития Тамтачетского муниципального образования на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории МО Тамтачетское;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО в МО Тамтачетское, предоставленные администрацией МО.

# Footnotes

По данным паспорта Тамтачетского муниципального образования

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий,  материалам Программы комплексного социально-экономического развития  образования Тамтачетского муниципального  на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"